## Slide 1: Statická RAM

## Slide 2: Architektura paměti SRAM
Řádky a sloupce
  Aktivace probíhá současně
Čtení
  Celý řádek vysílá své hodnoty
  Sloupcový dekodér vybírá data
Zápis
  Sloupcový dekodér posílá signály „zapiš 0“ a „zapiš 1“ do vybraných sloupců
řádkový dekodér
sloupcový dekodér
adresa sloupce
adresa řádku
data
matice klopných obvodů

## Slide 3: Architektura paměti SRAM
Banky
  Velké paměti jsou děleny na banky
Paralelismus
  Operace v různých bankách se mohou překrývat
  V jednom cyklu lze zahájit pouze jednu operaci
    Společné sběrnice a dekodér banky brání plnému paralelismu
adresa řádku a sloupce
adresa banky
data

## Slide 4: Architektura paměti SRAM
Dvoubránová paměť
  V každé buňce je zdvojeno její vnější rozhraní
    cca 33% plochy navíc
  Přístup ze dvou bran je zcela nezávislý
    Současný zápis různých hodnot do téže buňky je nežádoucí
  Používá se pro malé výkonově kritické paměti
    registry, TLB

## Slide 5: Asociativní paměť

## Slide 6: Asociativní paměť
Plně asociativní paměť
  Každý řádek má svůj komparátor
  Vyžaduje strategii výměny při zaplnění
Drahá
  nejvýše desítky řádků
    TLB1
tag
data
tag
data
=
=
=
=
=
=
=
=

## Slide 7: Asociativní paměť
SRAM
Přímo mapovaná asociativní paměť
  Základem běžná paměť (SRAM)
  Společný komparátor
  Nevyžaduje strategii výměny při zaplnění
  Umožňuje číst data ještě před dokončením porovnání
Prakticky nepoužitelná
  Kolize jsou v reálných aplikacích příliš pravděpodobné
tag
data
=
index

## Slide 8: Asociativní paměť
N-cestně asociativní paměť
  Přímo mapovaná asociativní paměť je použita N-krát
  Vyžaduje strategii výměny při zaplnění
Převládající způsob implementace cache
  N mírně roste s velikostí cache
tag
data
index
SRAM
=
SRAM
=
SRAM
=

## Slide 9: Cache poslední úrovně
LLC = L2 nebo L3
  Obvykle společná pro všechna/některá jádra na čipu
  Typické velikosti 1-2 MB per core
    V posledních letech neroste
  Cache Line = 512, výjimečně 1024 bitů
    Obvykle odpovídá velikosti atomické operace DDR3/4/5 DRAM
  Latence 10..30 ns
    U serverových CPU větší; v posledních letech roste!
  Komunikace LLC – DRAM – vždy celá Cache Line
  Komunikace s nižšími úrovněmi – obvykle 128 nebo 256 bitů najednou
Paralelismus
  Celý proces přístupu do cache je pipeline
    lze zahájit 1 přístup každé 1-3 cykly procesoru
  Cache je dělena na banky
    přístup do různých bank může být paralelní

## Slide 10: Cache poslední úrovně
LLC blocks are paired with individual cores
  The more cores, the more LLC cache
  LLC blocks form a combined associative memory
    Uniform config: Any LLC search logically operates over all blocks
    The chip may be reconfigured to 2 or 4 independent LLC blocks (NUMA)

## Slide 11: Cache prostřední úrovně
L2 v systémech s L3
  Každé jádro mívá vlastní
  Typické velikosti 1 - 2 MB
  Cache Line téměř vždy 512 bitů
  Latence 3-10 ns
  Komunikace s okolními úrovněmi – obvykle 128 nebo 256 bitů najednou
Velikost L2 a L3 je dnes podobná - proč jsou odděleny?
  L2 je privátní
    Řádky používané více jádry jsou v L2 replikovány
      Zabírají více prostoru
      Zápisy způsobují přesuny dat mezi jádry
  L3 je společná pro všechna jádra
    Řádky používané více jádry jsou v L3 jen jednou
      Efektivnější využití prostoru - celkově se do L3 vejde více dat než do L2
      Komplikovanější vyhledávání - větší latence

## Slide 12: Cache první úrovně
L1D
  Pouze pro data (instrukce mají vlastní L1I cache)
  Každé jádro má vlastní
    Systém musí řešit přístup k datům v L1/L2 cache sousedního jádra
  Typické velikosti 16-64 KB
  Cache Line téměř vždy 512 bitů
  Latence 1-2 ns
  Komunikace s vyšší úrovní – obvykle 128 nebo 256 bitů najednou
  Komunikace s jádrem – podle šířky operandu instrukce (8 až 512 bitů)
Paralelismus
  Celý proces přístupu do cache je pipeline
    v každém cyklu může začít nový přístup
  Cache může mít více bran
    v každém cyklu mohou začít dva přístupy, pokud vedou na jiné adresy
    komunikace s vyšší úrovní běží na pozadí (eject, prefetch)

## Slide 13: TLB
Překlad virtuálních adres na fyzické
  Často dvě úrovně TLB
    DTLB1 pouze pro data, 16-64 záznamů
      odpovídá 64-256 KB adresového prostoru
    TLB2 společná, cca. 512 záznamů
  Latence DTLB1 bývá započtena do latence L1D
    L1D bývá „virtually-indexed-physically-tagged“
  Latence TLB2 v řádu 2-3 ns
  Není-li záznam v TLB:
    „page walk“ - procesor realizuje 2-4 přístupy do paměti (cache)
    „page fault“ – řeší operační systém
Paralelismus
  TLB bývá vícebránová – obsluhuje čtení i zápisy paralelně
  Virtually-indexed cache
    L1 cache indexována virtuální adresou (nebo ofsetem uvnitř stránky)
    Překlad v TLB může běžet paralelně s adresací L1 cache
    Vyžaduje speciální opatření pro případ násobného mapování téže fyzické adresy

## Slide 14: Typické použití bitů adresy (Intel Sandy Bridge)
bit | 47-40 | 39-24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 | virtuální adresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DTLB1 | tag |  |  |  |  |  |  |  |  |  | index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | assoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TLB2 | tag |  |  |  |  |  |  | index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | assoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | fyzická adresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L1D |  | tag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | assoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  | tag |  |  |  |  |  |  |  |  |  | index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | assoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L3 |  | tag |  |  |  |  |  |  | index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | assoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
velikost | 256 TB | 1 TB | 16 MB |  |  |  | 1 MB |  |  |  | 64 KB |  |  |  | 4 KB |  |  |  |  |  | 64 B |  |  |  |  | 

## Slide 15: Typické použití bitů adresy (Intel Xeon E7 v4 - 2017)
bit | 47-46 | 45-24 |  | 23 | 22 |  | 21 |  | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 | virtuální adresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DTLB1 | tag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | assoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TLB2 | tag |  |  |  |  |  |  |  |  | index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | assoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | fyzická adresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L1D |  | tag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | assoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L2 |  | tag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | assoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L3 |  | tag |  |  |  |  |  | index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | assoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
velikost | 256 TB | 64 TB |  | 16 MB |  |  |  |  |  | 1 MB |  |  |  | 64 KB |  |  |  | 4 KB |  |  |  |  |  | 64 B |  |  |  |  | 

## Slide 16: Typická latence a propustnost – Intel Sandy Bridge (2011)
ALU
 | latence (cykly) | operací/ cyklus | B/operace | B/cyklus | GB/s [3 GHz CPU]
registry | 0 (započteno v čase instrukce) | teoreticky 14, prakticky 3-6 | 4-16 | až 112 SIMD až 160 | teoreticky 480
L1D | 4 | 3 (2*R+1*W) | 4-16 | 12-48 | 36-144
L2 | 12 | 1 | 32 | 32 | 96
L3 | 26-31 | 1 | 32 | 32 | 96
DDR3-1600 dual channel | cca 120 | 2/15 | 64 | 8.5 | 25.6
reg
L1
L2
L3
DRAM

## Slide 17: Typická latence a propustnost – Intel Broadwell (Xeon E5 v4 - 2014)
 | latence (cykly) | operací/ cyklus | B/operace | B/cyklus | GB/s [3 GHz CPU]
registry | 0 (započteno v čase instrukce) | teoreticky 15*R+4*W | 4-32 | až 152 SIMD až 288 | teoreticky 864
L1D | 4 | 3 (2*R+1*W) | 4-32 | 12-96 | 36-288
L2 | 12 | 1 | 64 | 64 | 192
L3 | ~22 | 1 | 32 | 32 | 96
DDR4-2400 dual channel | cca 120 | 1/4 | 64 | 16 | 60

## Slide 18: Typická latence a propustnost – Intel Sapphire Rapids (2023)
cache (per core) | latence (cykly) | operací/ cyklus | B/operace | B/cyklus | GB/s [3 GHz CPU]
registry | 0 (započteno v čase instrukce) | ? | 4-64 | ? | ?
L1D (48 KB) | 4 | 3 (2*R+2*W) | 4-64 | <224 | <700
L2 (2MB) | 16 | 1 | 64 | 64 | 192
L3 (1.875MB) | ~100 | ? | 64 | ? | ?
DDR5-4800 octo channel | cca 180 | ? | 64 | ? | 200

## Slide 19: Typická latence a propustnost – Intel Sandy Bridge
reg
ALU
L1
L2
L3
DRAM
ALU
ALU
ALU
Quad Core

## Slide 20: Důsledky pro programování
Velikosti, latence a architektury cache jsou různé
  Spolehlivě lze odhadnout pouze dolní mez L1 (16KB)
  Ladit software na přesné velikosti všech úrovní je téměř nerealizovatelné
    autotuning, NUMA awareness
    cache-oblivious algoritmy
Velikost Cache Line lze odhadnout spolehlivě – 64B
  Přesunovat do procesoru méně než 64B je plýtvání
    spojové seznamy či stromy s malými uzly jsou neefektivní
Velikost TLB1 je velmi malá
  Přístup na větší počet míst paměti je problematický pro TLB, ne pro L1
    L1 udrží stovky živých míst, TLB pouze desítky
    Bucket-sort nebo merge může být TLB-bound
      více než 64 živých bodů vzdálených od sebe více než 4 KB
    Bloky dynamicky alokovaných dat mohou být velmi vzdálené
      100-prvkový vyhledávací strom se nemusí vejít do DTLB1

## Slide 21: Nešikovně naprogramovaný kód může dobrý překladač napravit Nevhodnou datovou strukturu překladač nenapraví (a nepomůže ani naprogramování v asembleru)

## Slide 22: Úrovně cache
Registry poskytují cache úrovně 0
  Použítí této „cache“ řídí překladač
    Programátor může vytvořit šanci nebo zlepšit podmínky úpravou kódu
  Velikost řádky je velikost registru (podle řešené úlohy; SIMD: 128/256 bit)
  Velikost “L0-cache” dána počtem registrů (Intel: 8/16, některé obsazené)
    32 až 512 B
    Pro danou úlohu a platformu programátor dokáže určit
  Lze programovat na míru (týká se jádra algoritmu)
Velikost řádku Cache je stabilní - 64B
  Lze programovat na míru (týká se zejména datových struktur)
V intervalu 4KB-16MB leží mnoho hranic důležitých velikostí
  Bez znalosti konkrétní varianty CPU nelze určit přesnou polohu hranic
  Každé zdvojnásobení velikosti úlohy může dramaticky změnit poměry
  Nejvhodnější je přístup převzatý z Cache-Oblivious algoritmů
    Rekurzivní dělení úlohy na části