## Slide 1: Scheduling
Rozvrhování instrukcí

## Slide 2: Architektura back-endu
  ILP (instruction-level parallelism)
    Pipeline
      Instrukce se zpracovává v několika fázích (stages)
        fetch – read – execute – write
      V jednom okamžiku se provádějí různé fáze různých instrukcí
      Závislosti po sobě jdoucích instrukcí způsobují:
        Pipeline stall – zdržení (i486)
        Nekorektní provedení kódu (Sparc)
    Superskalární procesory (MIMD)
      Několik výkonných jednotek (Pentium: 2)
      V jednom okamžiku se provádějí stejné fáze několika instrukcí
    Vektorové procesory (SIMD)
      Mnoho výkonných jednotek (Cray: 64)
        Slabší varianty: Pentium MMX/SSE
      V jednom okamžiku se provádí tatáž instrukce mnohokrát
      Využití nepatří pod pojem scheduling
        Automatická vektorizace používá podobné algoritmy jako některé metody schedulingu

## Slide 3: Scheduling
  Provádí se na jednom základním bloku
    Trace scheduling: Vybraná posloupnost BB slita do jednoho
    Software pipelining: Speciální řešení pro BB jako cyklus
  Vstup
    Dag
      Uzly = instrukce
      Hrany = závislosti
    Model procesoru
      Latence – časování závislých dvojic instrukcí
      Rezervační tabulky – schopnosti paralelního zpracování
  Výstup
    Přiřazení času každému uzlu dagu
      Čas měřen cykly procesoru
      Instrukce trvá několik cyklů – zvolen referenční bod
        Obvykle začátek zpracování po načtení a dekódování instrukce

## Slide 4: Scheduling
  Dag
    Uzly = instrukce
    Hrany = závislosti
      Dependence vzniklé z předávání dat v registrech
      Dependence a antidependence z přístupů do paměti
        Opatrný přístup: Možná závislost => závislost
      Antidependence vzniklé ze soupeření o registry
        Při schedulingu po alokaci registrů
      Trace scheduling + software pipelining: Kontrolní dependence
        Některé operace musejí počkat na výsledek podmíněného skoku
      Další závislosti z technických příčin
        Manipulace se zásobníkem apod
    Instrukce volání procedury
      Pro účely schedulingu obvykle považována za hranici mezi BB
        Neumožňuje optimalizaci přesunem přes volání

## Slide 5: Scheduling
  Výstup
    Přiřazení času každému uzlu dagu
  Aplikace výstupu schedulingu
    Běžné procesory (Intel IA-32, včetně x86_64)
      Seřazení instrukcí podle schedulovaného času
        Při shodě času nutno dodržet (anti-)dependence
      Procesor nemusí dodržet předpokládaný čas
    Procesory se sekvenčními body (Intel IA-64)
      V kódu jsou mezi instrukcemi označeny sekvenční body (stops)
        Procesor má právo přeházet pořadí instrukcí mezi sekvenčními body
        Ignorují se antidependence i některé dependence
      Výstupem scheduleru jsou i sekvenční body
    VLIW procesory
      Very Large Instruction Word
        Instrukce řídí paralelní činnost jednotek procesoru
      Jeden schedulovaný čas = jedna instrukce

## Slide 6: Scheduling
  Scheduling pouze odhaduje skutečné časování
    Skutečné časování je ovlivněno nepředvídatelnými jevy
      Zbytky rozpracovaných instrukcí z předchozího BB
        Řešení: Trace-scheduling, řízení profilem
      Paměťová hierarchie
        Doba přístupu k paměti závisí na přítomnosti v cache
        Obvykle se předpokládá nejlepší možný průběh
        Speciální problém: Multithreaded aplikace na multiprocesorech
      Fetch bandwidth
        Instrukce nemusí být načteny a dekódovány včas
        Zdržují skoky a soupeření o přístup do paměti
        Přesné simulování fetch jednotky by neúměrně komplikovalo scheduler
    Scheduler nezná skutečné závislosti přístupů do paměti
      Musí postupovat opatrně a zohledňuje i nejisté závislosti
      Procesor zná skutečné adresy přístupů a detekuje pouze skutečné závislosti
        Agresivně optimalizující procesor může zvolit zcela jiné pořadí instrukcí

## Slide 7: Scheduling
  Model procesoru
    Latence – časování závislých dvojic instrukcí
      Počet cyklů procesoru, který musí proběhnout mezi referenčními body závislých instrukcí
      U antidependencí a ve speciálních případech může být nulová
      U procesorů se sekvenčními body může být záporná
      Latence se obvykle zapisuje ke hranám dagu
        Přiřazena na základě klasifikace závislosti podle tabulek latencí

## Slide 8: Scheduling
  Model procesoru
    Rezervační tabulky – schopnosti paralelního zpracování
      Procesor je rozdělen na funkční jednotky různých druhů
      Je určen počet jednotek každého druhu
        Limit: Kind -> N
      Pro každou instrukci definována rezervační tabulka
        Res(instr): Time × Kind → N
        Počet jednotek daného druhu, který instrukce potřebuje v daném čase (měřeno od referenčního bodu)
      Rezervační tabulky jsou nutné i pro procesory, které nejsou super-skalární
        Mají Limit(k)=1, ale různé a tudíž konfliktní rezervační tabulky

## Slide 9: Příklad – mezikód střední úrovně
char chksum( char * p, int i)
{
char s = 0;
while ( i > 0 )
{
s ^= *p++;
--i;
}
return s;
}
GTC_I32(C1)
JC
XLD_I8
RET_I32
GTC_I32(C1)
JC
ENTER
C_I8(C2)
ADDC_P(C3)
SUBC_I32(C4)
XOR_I8

## Slide 10: Příklad – mezikód nízké úrovně
char chksum( char * p, int i)
{
char s = 0;
while ( i > 0 )
{
s ^= *p++;
--i;
}
return s;
}
cmp ri,0
jgt
mov r1,[rp]
ret
cmp i,0
jgt
mov rs,0
inc rp
dec ri
xor rs,r1

## Slide 11: Příklad – latence
    Tabulka latencí
      Instrukce-instrukce
      Instrukce-konec BB
        Pesimistická varianta (instrukce musí být dokončena v tomto BB)
    Pesimistický přístup na konci BB umožňuje optimistiký přístup na začátku: Latence začátek BB-instrukce jsou považovány za nulové
    Instrukce jgt musí být poslední
      Latence vůči konci BB se normalizují odečtením latence jgt
cmp ri,0
jgt
mov r1,[rp]
inc rp
dec ri
xor rs,r1
4
2
1
z instrukce | do instrukce | čas
cmp ri,0 | jgt | 1
mov r1,[rp] | xor rs,r1 | 4
dec ri | cmp ri,c | 2
mov r1,[rp] | inc rp | 0
z instrukce | čas
inc rp | 2
jgt | 1
dec ri | 2
xor rs,r1 | 2
1
1
1
0

## Slide 12: Příklad – rezervační tabulky
    Rezervační tabulky
    Kapacita procesoru
inc r1 dec r1 xor r1,r2 cmp r1,r2 | R | MEM | ALU | W
0 | 1 |  |  | 
1 |  |  | 1 | 
2 |  |  |  | 1
mov r1,[r2] | R | MEM | ALU | W
0 | 1 |  |  | 
1 |  | 1 |  | 
2 |  | 1 |  | 
3 |  | 1 |  | 
4 |  |  |  | 1
jgt | R | MEM | ALU | W
0 |  |  | 1 | 
R | MEM | ALU | W
1 | 1 | 2 | 1
cmp ri,0
jgt
mov r1,[rp]
inc rp
dec ri
xor rs,r1
4
2
1
1
1
1
0

## Slide 13: Příklad – scheduling
  Krok 1
    Připravené instrukce
      dec ri
      mov r1,[rp]
    Kritická cesta
      mov r1,[rp] – 5
    Vybrána instrukce
      mov r1,[rp]
    Umístěna do času 0
čas | R | MEM | ALU | W
0 | mov |  |  | 
1 |  | mov |  | 
2 |  | mov |  | 
3 |  | mov |  | 
4 |  |  |  | mov
cmp ri,0
jgt
mov r1,[rp]
inc rp
dec ri
xor rs,r1
4
2
1
1
1
1
0

## Slide 14: Příklad – scheduling
  Krok 2
    Připravené instrukce
      inc rp
      dec ri
      xor rs,r1
    Kritická cesta
      xor rs,r1 – 5
    Vybrána instrukce
      xor rs,r1
    Čas 4 určen latencí
čas | R | MEM | ALU | W
0 | mov |  |  | 
1 |  | mov |  | 
2 |  | mov |  | 
3 |  | mov |  | 
4 | xor |  |  | mov
5 |  |  | xor | 
6 |  |  |  | xor
cmp ri,0
jgt
mov r1,[rp]
inc rp
dec ri
xor rs,r1
4
2
1
1
1
1
0
0

## Slide 15: Příklad – scheduling
  Krok 3
    Připravené instrukce
      inc rp
      dec ri
    Kritická cesta
      dec ri - 4
    Vybrána instrukce
      dec ri
    Čas 0 vyhovuje latenci
      Rezervační tabulky jsou obsazeny
    Zvolen čas 1
čas | R | MEM | ALU | W
0 | mov |  |  | 
1 | dec | mov |  | 
2 |  | mov | dec | 
3 |  | mov |  | dec
4 | xor |  |  | mov
5 |  |  | xor | 
6 |  |  |  | xor
cmp ri,0
jgt
mov r1,[rp]
inc rp
dec ri
xor rs,r1
4
2
1
1
1
1
0
0

## Slide 16: Příklad – scheduling
  Krok 4
    Připravené instrukce
      inc rp
      cmp ri,0
    Kritická cesta
      cmp ri,0 – 4
    Vybrána instrukce
      cmp ri,0 – 4
    Čas 3 určen latencí
čas | R | MEM | ALU | W
0 | mov |  |  | 
1 | dec | mov |  | 
2 |  | mov | dec | 
3 | cmp | mov |  | dec
4 | xor |  | cmp | mov
5 |  |  | xor | cmp
6 |  |  |  | xor
cmp ri,0
jgt
mov r1,[rp]
inc rp
dec ri
xor rs,r1
4
2
1
1
1
1
0
1
0

## Slide 17: Příklad – scheduling
  Krok 5
    Připravené instrukce
      inc rp
      (jgt) – musí být poslední
    Vybrána instrukce
      inc rp
    Čas 0 vyhovuje latenci
    Rezervační tabulky pro časy 0-4 obsazeny
    Umístěno v čase 5
čas | R | MEM | ALU | W
0 | mov |  |  | 
1 | dec | mov |  | 
2 |  | mov | dec | 
3 | cmp | mov |  | dec
4 | xor |  | cmp | mov
5 | inc |  | xor | cmp
6 |  |  | inc | xor
7 |  |  |  | inc
cmp ri,0
jgt
mov r1,[rp]
inc rp
dec ri
xor rs,r1
4
3
1
1
1
1
0
1
0

## Slide 18: Příklad – scheduling
  Krok 6
    Připravené instrukce
      jgt
    Latenci vyhovuje čas 4
      Instrukce však musí být poslední
    Vybrán čas 5
čas | R | MEM | ALU | W
0 | mov |  |  | 
1 | dec | mov |  | 
2 |  | mov | dec | 
3 | cmp | mov |  | dec
4 | xor |  | cmp | mov
5 | inc |  | xor, jgt | cmp
6 |  |  | inc | xor
7 |  |  |  | inc
cmp ri,0
jgt
mov r1,[rp]
inc rp
dec ri
xor rs,r1
4
3
1
1
1
1
0
1
5

## Slide 19: Příklad – scheduling
char chksum( char * p, int i)
{
char s = 0;
while ( i > 0 )
{
s ^= *p++;
--i;
}
return s;
}
  Výsledný kód
mov r1,[rp]
dec ri
cmp ri,0
xor rs,r1
inc rp
jgt
čas | R | MEM | ALU | W
0 | mov |  |  | 
1 | dec | mov |  | 
2 |  | mov | dec | 
3 | cmp | mov |  | dec
4 | xor |  | cmp | mov
5 | inc |  | xor, jgt | cmp
6 |  |  | inc | xor
7 |  |  |  | inc
cmp ri,0
jgt
mov r1,[rp]
inc rp
dec ri
xor rs,r1
4
3
5
1
1
1
0
1
5

## Slide 20: Scheduling
  Základní algoritmus: „List scheduling“
    V grafu závislostí s latencemi se pro každý uzel spočte délka kritické, tj. nejdelší cesty ke konci
    V každém kroku se určí připravené instrukce (a jejich minimální čas) a z nich se vybere nejvhodnější
      Přednost mají instrukce s největším součtem minimálního času a délky kritické cesty
      Mezi nimi se vybírá podle dalších heuristik
    Při správné implementaci má tento postup složitost O(|E|*(log|V| + |R|)) kde |R| je velikost rezervačních tabulek

## Slide 21: Scheduling
  Vylepšené algoritmy
      Posun směrem k exhaustivnímu prohledávání všech možností
    Branch-and-bound přístup:
      Zkouší se všechny možnosti v pořadí od nejnadějnější, nalezené list schedulingem
      Beznadějné pokusy se včas zastaví porovnáváním odhadů úspěšnosti výsledku pomocí kritických cest s doposud známým nejlepším řešením

## Slide 22: Příklad – scheduling
  Výsledný kód
mov r1,[rp]
dec ri
cmp ri,0
inc rp
xor rs,r1
jgt
  Chování ve smyčce
      Za předpokladu správné predikce skoku procesorem
      Výkon: 1/6 iterace/cyklus
      Využití jednotek:
        R: 5/6
        MEM: 3/6
        ALU: 5/12
        W: 5/6
čas | R | MEM | ALU | W
0 | mov |  |  | 
1 | dec | mov |  | 
2 |  | mov | dec | 
3 | cmp | mov |  | dec
4 | inc |  | cmp | mov
5 | xor |  | inc, jgt | cmp
6 | mov |  | xor | inc
7 | dec | mov |  | xor
8 |  | mov | dec | 
9 | cmp | mov |  | dec
10 | inc |  | cmp | mov
11 | xor |  | inc, jgt | cmp
12 | mov |  | xor | inc
13 | dec | mov |  | xor
14 |  | mov | dec | 
15 | cmp | mov |  | dec

## Slide 23: Příklad – scheduling
  Efekt kapacity procesoru
      Stejné latence i res. tabulky
mov r1,[rp]
dec ri
inc rp
cmp ri,0
xor rs,r1
jgt
      Výkon: 1/5 iterace/cyklus
      Využití jednotek:
        R: 5/10
        MEM: 3/5
        ALU: 5/10
        W: 5/10
čas | R | MEM | ALU | W
0 | mov, dec |  |  | 
1 | inc | mov | dec | 
2 | cmp | mov | inc | dec
3 |  | mov | cmp | inc
4 | xor |  | jgt | mov, cmp
5 | mov, dec |  | xor | 
6 | inc | mov | dec | xor
7 | cmp | mov | inc | dec
8 |  | mov | cmp | inc
9 | xor |  | jgt | mov, cmp
10 | mov, dec |  | xor | 
11 | inc | mov | dec | xor
12 | cmp | mov | inc | dec
13 |  | mov | cmp | inc
14 | xor |  | jgt | mov, cmp
R | MEM | ALU | W
2 | 1 | 2 | 2